## Slide 1: Automated Projector Calibration with Embeded Light Sensors
Johnney C.Lee, Paul H. Dietz,
Dan Maynes-Aminzade,
Ramesh Raskar, Scott E. Hudson
M8315 浜名 将輝
Notes: 言いたいことノート

## Slide 2: Abstract
投影（プロジェクション）技術
  元のイメージを崩すことなく投影
  投影面に適切なサイズでの投影
キャリブレーション
  投影面を把握し、適切に調節して投影
自動キャリブレーション
  光センサ
  バイナリパターン
Notes: 先に断っておくと、この論文は2004年に発表されたものなので少々古い。
投影技術で最低限満たすべきこと
・元のイメージを崩すことなく投影させること。
・投影面に対してイメージを適切なサイズで投影させること。
キャリブレーションという技術は投影面を把握して、適切に調節して投影することを言う
上の二つを満たすためにはいかにうまくキャリブレーションするかが肝となる
そこで本論文では、光センサとバイナリパターンの照射を用いて自動的にキャリブレーションを行うシステムを提案している。
バイナリパターンとはどんなものかというと、 右図の白黒の縞模様のこと。

## Slide 3: Introduction
投影技術
  没入型ディスプレイの登場
品質の向上
  キャリブレーション
  正確さを求めるとかなり難しい
シンプルなキャリブレーション
  より簡単に
  より正確に
Notes: 投影技術により没入型ディスプレイが登場した
エンターテイメントや仕事、プレゼン、公共ディスプレイ等に使われ始め
いまや我々の生活に無くてはならない存在。（とは行かないまでも無かったらかなり不便）
その中で当然のことながら、この界隈の技術者たちはプロジェクタの品質向上に向けて
キャリブレーション技術を改善していこうとしている。
しかし、この従来の方法では正確にキャリブレーションするには複雑で膨大な計算が必要。
シンプルなキャリブレーション方法を考え、 より簡単に正確に高速にキャリブレーションを行いたい！
という欲求に対してアプローチしているのがこの論文。

## Slide 4: Related Work
A Self-Correcting Projector [Raskar 2001]
Smarter presentations: Exploiting homography in camera-projector systems [Sukthankar 2001]
  カメラベース
  投射機が傾くと台形に写ってしまう現象
  を自動補正
  投影面の物理的特徴(フレーム等)に対応していない
  正確なキャリブレーションを行えない
Keystone Effect
Notes: 上の二つの論文はカメラベースのキャリブレーションシステム。
カメラを用いて投影面の特徴を検出し、 Keystone Effectなどを補正している。
上の論文では、 投影面のフレームを検出してぴったりにイメージをキャリブレーションしたりすることができない。
また、カメラを用いての投影面の正確な把握には、カメラ自体の解像度、投影面の反射特性、環境光の影響、
投影面以外の背景部分の考慮等さまざまな要因を考慮して厳密に計算する必要がある。
計算がかなり難しくそもそもとして正確なキャリブレーションを行えない（※2004年の段階では）

## Slide 5: Keystone Effect (補足)
https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_effect
Notes: Wikiより抜粋。
研究室でプロジェクタ使うことは多いと思うが、
投影面に対して、プロジェクタが傾いていたりなどすると、右のように台形の形になって投影されてしまうこと
をKeystone Effectという。

## Slide 6: The proposed system
自動キャリブレーションシステム
  光センサとバイナリパターンの照射
簡単にかつ、正確に
キャリブレーションする！
Notes: 光センサとバイナリパターンの照射によって、カメラベースのキャリブレーションよりも簡単に、かつ正確にキャリブレーションすることができる。
左図のように的外れな投影でも、 キャリブレーションによって右図のように枠にぴったり収まっている。

## Slide 7: 動画
Notes: システムの概要を説明する前に実際にキャリブレーションを行っている動画を…

## Slide 8: System Overview(1)
登場人物
Notes: このシステムの登場人物の紹介
・円卓・・・光センサつきスクリーンを置くための台。この台とスクリーンとを判別してキャリブレーションする。
・PC・・・プロジェクタへイメージを流す
・プロジェクタ・・・イメージをスクリーン上へ写す。動画では上から下方向へイメージを写している。
・光センサつきスクリーン・・・4隅に光センサがついている
・光センサをUSBケーブルでPCとつながっている。

## Slide 9: 光センサ付スクリーン
Notes: 実物はこんな感じ。
裏側。
4隅に光センサを裏から通している。
光センサの何らかの値をここで集めてUSBケーブルででPCに流している。
これを元にスクリーンの位置情報を取得する。

## Slide 10: System Overview(2)
システムの流れ
  光センサをターゲットスクリーンに埋める
  光センサの位置情報を取得するためバイナリパターンを照射
  光センサの位置からスクリーンの大きさ, 位置を推定
  イメージをスクリーンに合わせて映写